一、风速仪用途概述：

1）主要技术参数

工作电压 AC220V±10% 响应时间 ＜2S 传输距离 ＞1㎞ 测量范围 0~30m/s或0~60m/s或根据用户要求定做 环境温度 -30~85℃ 显示 1寸LED数码显示（24小时无须补偿灯光） 报警设置 报警可以5~20米/秒任意设定 输出控制 有常开或常闭的开关量输出，可以控制其他电机的运行 风速/风力 风速和风力可以切换显示 MHY-12400电脑风速测控仪是建筑机械（起重机、履带吊、门吊、塔吊等）、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖等领域用于测量风速的装置。 用它可以实现设备风速指示数字化及自动化，是相关设备不可缺少的风速检测设备。 MHY-12400电脑风速测控仪是由智能测控主机、风速传感器和电缆线三部分组成。智能测控主机采用单片机及相应的外围电路模块组成，显示部分采用高亮数码管显示。本风速传感器采用海洋军用的高精度测量风速传感器，它与传统产品相比，具有精度高、量程宽、输入线电阻高、观测方便、稳定可靠等优点。 2）功能 本产品融电子技术、微电脑技术为一体。其主要功能如下： a、 能够自动检测风速信号并输入仪表进行微机处理；显示风速或风力等级 b、 仪表能自动报警预先设定的参数。如：预设风速报警值和控制断电功能 c、 当超过预设风速时，能自动声光报警，并发出控制命令（切断设备电源，使设备停止工作）。 3）特点 a、 主板核心采用自主开发 MS51单片机主板及其配套的标准I/O板卡，外加相应的信号调理模块，对数据采集及输出控制可灵活变更，可靠性进一步提高； b、 低功耗，数字电路全部采用 CMOS芯片； c、 有断电记忆功能，可以长期连续工作； d、 有很强的抗电磁干扰功能； e、 安装调试全部键盘操作，给用户更改起重机工况后调整带来极大方便； f、 仪表顶部采用插入式接线，使用户接线更方便，防止错误接线。 g、 具有声音报警功能； 二、风速仪系统构成 MHY-12400电脑风速测控仪由风速传感器、主机、传输电缆等附属装置构成。 1、测风传感器 风速传感器的风杯由高耐候性、高强度、防腐蚀和防水合金制造，传感器壳体使用铝镁合金成形，内部电路均经过喷涂三防漆处理，整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。 风速传感器输出为频率信号、电流信号、电压信号等。 2、主机 MHY-12400电脑风速测控仪主机由信号处理电路、单片机电路、数码管显示器、调整电路、报警控制电路组成，机箱采用 ABS工程防水塑料，箱内配有高可靠供电电源，具有极可靠的抗电磁干扰能力，高低电压保护能力，能保证主机在－20℃～60℃,湿度10％─95％范围内均能正常工作。 3、自动报警电路 当风速超过预警风速时，会声音自动报警并控制操作设备的动作，提示工作人员注意。 三、现场安装调试及使用 1、安装说明: 测风传感器的安装： a、 风速传感器应安装在相距 500-600mm水平面距地面或船甲板高度的支架上。 b、 传感器下方安装法兰直径Ф65mm，四个安装孔为Ф6mm，安装使用法兰固定安装，安装尺寸如下： 2、使用说明： 在正常工作时：窗口显示当前实时的风速； 在设置运行时：窗口显示的是风速报警控制值； 当达到预设的报警风级时发出报警声音； 3、设置报警： a、 正常使用时，风速的报警值和断电值均在出厂前已经设定好了，分别为11米/秒报警和13米/秒断电，如客户另有要求可在出厂前告之，我们将重新设定。 b、 按风速和风力转换键可显示当前实际的风力等级