锚杆(索）质量检测仪    型号；MHY-21971

本仪器采用超声波无损检测技术，是锚杆质量检测的专用仪器，属于全智能化检测仪，不仅可以检测锚杆的长度、锚固的位置、锚固的质量缺陷及大小和位置，而且，可以检测锚杆锚固的相对密实度。

# 2、是用于锚索锚固质量检测的仪器，以检测锚索的长度、锚固的位置及间接评价锚固的相对密实度。

# 3、仪器的软件分析功能强大，能智能建立锚杆锚索锚固模型及各种分析参数数据，有各种辅助分析功能，如：滤波、积分、微分、频谱、小波分析及独有的反射波自动提取功能（从军事雷达信息捕作理论上引进过来的分析功能）。

# 4、目前正致力于无损检测锚固力的数据信息提取的研究开发，它可以在现有的检测信息中提取数据信息来评价锚杆的锚固力。

# 5、本仪器检测技术属于无损检测，对检测锚杆锚索没有特殊的要求，因此，也可以对锚杆锚索进行长期无损监测，以评价锚杆锚索锚固效应的变化。

# 6、测试简便，任何一个人都能进行测试，直接显示锚杆锚固力值

## 应用范围：

1.   新近安装锚杆的质量检测（锚杆长度、灌浆密实度和锚固缺陷位置）；

2.   长期运行锚杆的状态检测；

3.   锚固工艺的快速选取：对不同锚固方法锚固的锚杆进行快速测试，可以对比评价其灌浆质量，选择最合适的锚固工艺。

## 工作原理：

MHY-21971锚杆质量检测仪由发射震源、检波器、主机和分析处理软件组成。发射震源产生的弹性波，沿着锚杆传播并向锚杆周围辐射能量，检波器检测到反射回波，并由检测仪对信号进行分析与存储。反射信号的能量强度和到达时间取决于锚杆周围或端部的灌浆状况。通过对信号进行处理和分析，可以确定锚杆长度以及灌浆的整体质量

仪器特色：

1.   采样精度高：仪器AD采样精度为24位，采样率为800kHz，长度精度可达到8mm；

2.   功耗低，连续工作时间长：仪器工作电压仅6伏，功耗0.8瓦，电池充电一次可以使用30小时；

3.   储量大：可存储2.4万条实测数据；

4.   对比性好：采样重复性好，大屏幕显示，同时显示三条曲线；

5.   便携性好：主机尺寸230mm×180mm×65mm，×2.0kg，可单人工作；

6.   界面美观完好：仪器中文界面，输入简单快捷；

7.   分析软件功能强大：能智能建立锚杆锚固模型及相应分析参数，有多种辅助分析功能，如：数字滤波、频谱分析、积分、微分及相位分析和反射波自动提取功能（依据军事雷达信息捕作理论）；

8.   直接将检测结果导入到EXCEL数表，打印检测结果图表；

9.   结果报告输出模式和内容可根据需要定制，灵活方便。

技术参数：

1.   可测锚杆长度：1m～18m；

2.   幅值测量级线性：±0.3dB/6dB；

3.   声时长度不确定度：＜1.0%(锚杆长度大于1m)；

4.   固态电子盘容量：128M；

5.   A/D采样精度24位，浮点放大，采样率800kHz；

6.   液晶显示：8寸全反，显示精度640×480象素；

7.   光电旋钮操作控制；

8.   电池容量：充电4小时，可连续工作30小时，带背光工作6小时；

9.   激发震源：可配冲击震源、大功率超磁声波发射震源和手锤等；