台式一氧化碳检测仪/一氧化碳检测仪/泵吸式一氧化碳检测仪 型号：MHY-24108P

简介：

MHY-24108P为测量空气中0-300ppm浓度一氧化碳的测量、分析仪器（解析率为0.1ppm）。液晶显示屏每10秒钟输出显示当前的一氧化碳浓度，仪器也能计算过去15分钟内的平均值和最多8小时内的平均值，这些数据可以在测量过程中任何时间内察看。内置泵可配以探针作独立取样。数据储存器储存每次使用的全部测量点，最大储存容量为14,400测量点，相当于5次8小时的单独测量，数据并且可以通过软件下载到个人电脑中。

工作原理：

MHY-24108P是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了一个工作电极和一个活跃的补偿电极。信号通过补偿电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性，传感器可以直线测量一氧化碳气体在空气中的浓度。

技术参数：

传感器：电气化学
量程：0~300ppm
过载：2000ppm
解析率：0.1ppm
输出精确度：小于1%
灵敏度误差：小于10%
工作温度：0~40度
工作湿度：15~90%非结露
尺寸：190mm*146mm*70mm
重量：900克
供电方式：内部充电电池或220V交流电源