主要性能和特点：

· NDIR红外传感器

· 大量程检测范围

· 快速响应

· 超大的数据储存量

· 警报器及时间设定功能

· USB接口高速数据下载

· 无需预热时间

· 自动背光显示

· 用户自校准标定模式

· 操作简单及使用安全

· 数字温湿度传感器

手持式直读式数字二氧化碳（CO2）测试仪是开发和制造的一种基于新型的双光束双波长非分光红外NDIR传感器的分析仪器。使得仪器具有分辨率高并在检测过程中更加准确，长期稳定，线性性好和易于校准标定。

直读式数字二氧化碳分析仪仪器由非分光红外NDIR传感器,采样泵和微处理器构成，能准确地对公共场所及室内外的CO2浓度进行快速定量测定.可进行连续实时环境监测和分析，并在带背光的液晶屏上显示被测样品中CO2的百分或ppm浓度含量. 自带的外置高精度数字式温湿度传感器可显示被测环境条件和并用于补偿提高测试精度. 数据可通过USB下载.它可广泛应用于连续污染物监测系统（CEMS），环保,卫生防疫系统以及大气污染和温室效应检测。

技术参数

| 检测气体 | 空气中的CO2 |
| --- | --- |
| 检测范围 | 0-5000ppm |
| 响应时间 | T90＜2秒 |
| 分辨率 | 1ppm |
| 检测方式 | 非分光红外(NDIR) |
| 线性度 | ＜ 1%全量程（FS） |
| 浓度单位 | ppm和 % |
| 采样方式 | 扩散式 |
| 记忆功能 | 可存储500组数据 |
| 数据下载接口 | USB |
| 环境条件 | 温度：0～50℃，湿度：＜ 95%RH |
| 电 源 | 锂离子聚合物电池，容量：900mAh (约3小时连续使用) |
| 外形尺寸 | 80（W）× 35（D）×150（H）mm |
| 重 量 | 约200 克 |