石墨赶酸器 型号：MHY-28714

MHY-28714仪器简介：
MHY-28714型石墨消解仪（石墨赶酸器）采用国际先进技术，具有消解快速、高效、节能、方便等优点，且独特的数字接口设计，可实现远程控制。石墨消解仪已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理，同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理，石墨消解仪是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。石墨消解仪特别适用于环保、疾控、污水处理厂检测水质的浓缩和预消化

MHY-28714主要特点：
● 电子控温：数字显示；升温快；温度控制准确；
● 具有加热温度设定功能；
● 控温精确：PID温控系统，操作简单方便，性能优良，经久耐用，可调节加热速率，实现程序升温并控制加热保持时间，升温速率稳定，高低温报警，自动停止加热。
● 可直接稳定放置溶样杯进行样品热预处理或处理经微波消解后样品溶液的体积和酸度；
● 对化学反应剧烈、未知组份的样品和样品量大的样品，在密闭微波消解前作加热预处理，增大样品在微波消解时安全性，缩短在微波消解仪内消解时间；
● 当需消解的样品量较大时，可在该加热仪上进行预处理，从而增加微波消解的样品量；
● 适用于各种形状的容器作加热或样品溶解。

MHY-28714技术参数 :
* 电源：A.C 220V±10% 50Hz ，输入功率：1600W；
* 温度设定范围：室温～250℃；
* 监测精度：±1℃ ；
* 标准孔位配置：Ф28×25孔（深度170ml）；
* 加热方式：环绕加热；
* 加热材质：高纯石墨+PFA涂层；
* 控温方式：PID控温。