台式pH计/经济型PH计/酸度计 型号：MHY-20824

仪器用于精密测量各种溶液的pH值（酸度），当配上相应的离子选择电极时，能测量多种相对应的离子浓度，可以用作电位滴定测量显示仪，仪器具有温度测量功能。

●  采用新型高性能微机芯片，大屏幕液晶显示 

          ●  多种自动标定模式（3点、2点、1点） 

          ●  电极性能显示

          ●  自动、手动温度补偿智能切换。 

          ●  pH值测量、电极电位测量、温度测量 

 
   主要技术参数：
 
1.仪器级别：0.1级

2.测量范围：
       pH：（0.00～14.00）pH
       mV：（-1999～1999）mV
       温度：-5.0～105.0（℃）
       注：温度探头为选购件，200元/支

3.电子单元基本误差：
       pH：±0.03
       mV：0.5％（FS）
       温度：0.5（℃）

4.输入阻抗：1×1012Ω

5.稳定性：±0.02

6.温度补偿范围：0～100（℃）