粉尘浓度传感器/防爆型粉尘浓度传感器  型号：MHY-18793

粉尘浓度传感器主要用于矿山、水泥厂等粉尘作业场所总粉尘浓度的连续

监测。既可与安全监控系统联网使用，也可单独接电源使用。
技术特点
（1） 额定工作电流小，大大减轻了分站电源的负担，并可安装在距分站更远的位置，在额定采样

流量的情况下，整机额定工作电流≤120mA，最大工作电流≤180mA；
（2） 输入电压范围宽，可适用于煤矿井下各种分站，仪器在输入电压12Ｖ～24ＶＤＣ(本安电源)

的范围内均能正常工作；
（3） 测量精度高：采用分段式控制算法，根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算，同时增加了温度补偿功能，提高了测量的精度；
（4） 具有自动校准零点功能，并可设置校准零点漂移的时刻；
（5） 具有软启动模式的功能，减小了仪器启动时对供电电源的冲击，最大启动电流≤130mA；
（6） 具有在线标定的功能，可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定；
（7） 测量量程可根据需要设定为0－500mg/m3或0－1000 mg/m3；
（8） 可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度，平均粉尘浓度的测量时间可在1～3600秒范围内任意选

择。
主要技术参数
（1） 总粉尘浓度测量范围：0 mg/m3～500 mg/m3或0 mg/m3～1000 mg/m3；
（2） 测量误差：≤ 15%；
（3） 输出信号：200Hz～1000Hz；1mA～5mA；
（4） 工作电压：12Ｖ～24ＶＤＣ(本安电源)；
（5） 最大传输距离：1500m；
（6） 外形尺寸：265mm×200mm×190mm；
（7） 重量： 10kg